# ELEKTRONY - značení litých kol

### [Nákresy a tabulka]

| Obr.1 | Obr. 2 | Obr.3 |
| --- | --- | --- |

| 7Jx15", 5/100, ET35, NB57,1 | 7 | Šířka disku v palcích [1" = 25,4mm] |
| --- | --- | --- |
|  | J | Tvar okraje disku (tento údaj neuvádíme, u všech nabízených litých kol je "J") |
|  | 15 | Průměr disku v palcích [1" = 25,4mm] |
|  | ET | Tzv. "zális" neboli „ET“ (z něm. Einpresstiefe) je vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací plochy disku. Udává se v milimetrech. Může nabývat kladných i záporných hodnot. Čím větší je kladná hodnota ET, tím více je kolo schováno v blatníku (obr. 2). Čím větší je záporná hodnota ET, tím více kolo vystupuje z blatníku (obr. 3). Příklad: a) ET45 = kolo je hodně schováno v blatníku, b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji blatníku, c) ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník |
|  | 5 | Počet upevňovacích šroubů |
|  | 100 | Průměr roztečné kružnice upevňovacích děr v milimetrech |
|  | NB 57,1 | NB nebo také CB je průměr středicí díry disku. Udává se v milimetrech. Každý výrobce používá jinou velikost středové díry. V případě různého průměru na automobilu a kole se používají tzv. středicí kroužky. Bez nich by kolo při jízdě by vibrovalo. |

# ELEKTRONY - materiál a povrchová úprava

Litá kola se vyrábějí z lehkých slitin hliníku nebo hořčíku. Jejich základní a nejvýhodnější vlastností je nízká hmotnost. 

Kola jsou nejčastěji jednodílná. Mohou být také dvojdílná (litý nebo ocelový disk je sešroubován s jednodílným litým nebo ocelovým ráfkem) nebo dokonce vícedílná.

Povrchová úprava se provádí lakováním barvou (nejčastěji stříbrnou). Kvalitní kola jsou pak upravena komaxitovou tvrzenou barvou. Vysoce lesklý povrch některých kol je vytvořen nástřikem speciální barvou se sloučeninami kovu. Tato technologie je ale o něco dražší, což se projeví i na koncové ceně disku.

### Častý dotaz - chromovaná kola?

Materiál litých kol bohužel není vhodný pro galvanické chromování. Vrstva chromu na disku špatně drží a po čase se na namáhaných místech odlupuje. Výrobci tento problém řeší tak, že kola vyrábí dvojdílná nebo vícedílná. Chromované části kol jsou z oceli. Ve vyšší cenové kategorii existují také litá kola, vyrobená ze speciálních slitin. Tyto slitiny umožňují kvalitní galvanizaci a kola jsou pak skutečně kvalitně chromovaná.

# ELEKTRONY - upevňovací šrouby a matky

Obr.4 / Obr.5

K upevnění disku na automobil se používají šrouby (obr. 4), nebo matky (obr. 5). Je velmi důležité dodržet správnou délku šroubu a rovněž správný úhel zápustné hlavy u šroubu a matky. U některých kol se používají takzvané šrouby na změnu rozteče. Mají pohyblivou hlavu, která umožní použít např. disk s roztečí šroubů 4/100 na automobil s roztečí 4/98 apod.

# ELEKTRONY + PNEU - doporučené kombinace

### [Doporučená šířka ráfku dle rozměru pneu]

| 80 série / šířka ráfku 135/80 R13 3,5 - 4,5 145/80 R13 3,5 - 5,0 155/80 R13 4,0 - 5,5 165/80 R13 4,0 - 5,5 165/80 R13 4,0 - 5,5 175/80 R13 4,5 - 6,0 165/80 R14 4,0 - 5,5 175/80 R14 4.5 - 6.0 185/80 R14 4.5 - 6.0 165/80 R15 4.0 - 5.5 |  | 70 série / šířka ráfku 145/70 R13 4,0 - 5,0 155/70 R13 4,5 - 5,5 165/70 R13 4,5 - 6,0 175/70 R13 5,0 - 6,0 185/70 R13 5,0 - 6,5 165/70 R14 4,5 - 6,0 175/70 R14 5,0 - 6,0 185/70 R14 5,0 - 6,5 195/70 R14 5,5 - 7,0 205/70 R14 5,5 - 7,5 195/70 R15 5,5 - 7,0 |  | 65 série / šířka ráfku 155/65 R13 4,0 - 5,5 165/65 R13 4,5 - 6,0 165/65 R14 4,5 - 6,0 175/65 R14 5,0 - 6,0 185/65 R14 5,0 - 6,5 195/65 R14 5,5 - 7,0 185/65 R15 5,0 - 6,5 195/65 R15 5,5 - 7,0 195/65 R15 5,5 - 7,0 205/65 R15 5,5 - 7,0 215/65 R15 6,0 - 7,5 215/65 R16 6,0 - 7,5 |  | 60 série / šířka ráfku 175/60 R13 5,0 - 6,0 185/60 R13 5,0 - 6,5 205/60 R13 5,5 - 6,5 175/60 R14 5,0 - 6,0 185/60 R14 5,0 - 6,5 195/60 R14 5,5 - 7,0 175/60 R15 5,0 - 6,0 185/60 R15 5,0 - 6,5 195/60 R15 5,5 - 7,0 205/60 R15 5,5 - 7,5 215/60 R15 6,0 - 7,5 225/60 R15 6,0 - 8,0 225/60 R16 6,0 - 8,0 235/60 R16 6,5 - 8,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 55 série / šířka ráfku 195/55 R14 5,5 - 7,0 185/55 R15 5,0 - 6,5 195/55 R15 5,5 - 7,0 205/55 R15 5,5 - 7,5 205/55 R16 5,5 - 7,5 215/55 R16 6,0 - 7,5 225/55 R16 6,0 - 8,0 245/55 R16 7,0 - 8,5 |  | 50 série / šířka ráfku 195/50 R15 5,5 - 7,0 205/50 R15 5,5 - 7,5 225/50 R15 6,0 - 8,0 185/50 R16 5,0 - 6,5 195/50 R16 5,5 - 7,0 205/50 R16 5,5 - 7,5 225/50 R16 6,0 - 8,0 235/50 R16 6,5 - 8,5 205/50 R17 5,5 - 7,5 215/50 R17 6,0 - 7,5 235/50 R18 6,5 - 8,5 |  | 45 série / šířka ráfku 195/45 R14 6,0 - 7,5 195/45 R15 6,0 - 7,5 215/45 R15 7,0 - 8,0 195/45 R16 6,0 - 7,5 205/45 R16 6,5 - 7,5 225/45 R16 7,0 - 8,5 245/45 R16 7,5 - 9,0 215/45 R17 7,0 - 8,0 225/45 R17 7,0 - 8,5 235/45 R17 7,5 - 9,0 245/45 R17 7,5 - 9,0 255/45 R17 8,0 - 9,5 245/45 R18 7,5 - 9,0 255/45 R18 8,0 - 9,5 |  | 40 série / šířka ráfku 225/40 R14 7,5 - 9,0 215/40 R16 7,0 - 8,5 225/40 R16 7,5 - 9,0 205/40 R17 7,0 - 8,0 215/40 R17 7,0 - 8,5 235/40 R17 8,0 - 9,5 245/40 R17 8,0 - 9,5 255/40 R17 8,5 - 10,0 265/40 R17 9,0 - 10,5 225/40 R18 7,5 - 9,0 235/40 R18 8,0 - 9,5 245/40 R18 8,0 - 9,5 275/40 R18 9,0 - 11,0 285/40 R18 9,5 - 11,0 245/40 R19 8,0 - 9,5 255/40 R19 8,5 - 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 35 série / šířka ráfku 245/35 R17 8,0 - 9,5 215/35 R18 7,0 - 8,5 225/35 R18 7,5 - 9,0 245/35 R18 8,0 - 9,5 255/35 R18 8,5 - 10,0 265/35 R18 9,0 - 10,5 275/35 R18 9,0 - 11,0 285/35 R18 9,5 - 11,0 295/35 R18 10,0 - 11,5 235/35 R19 8,0 - 9,5 245/35 R19 8,0 - 9,5 255/35 R19 8,5 - 10,0 275/35 R19 9,0 - 11,0 245/35 R20 8,0 - 9,5 255/35 R20 8,5 - 10,0 |  | 30 série / šířka ráfku 265/30 R19 9,5 - 10,5 275/30 R19 9,5 - 11,0 275/30 R20 9,5 - 11,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# PNEU - značení pneu

### [Značení plášťů na bočnici]

| 185/65 R14 86T | 185 | jmenovitá šířka pneumatiky [mm] |
| --- | --- | --- |
|  | 65 | profilové číslo [výška průřezu činí 65% šířky] |
|  | R | symbol pro radiální pneumatiky |
|  | 14 | průměr ráfku v palcích [palcový kód] |
|  | 86 | index nosnosti. "86" znamená, že lze pneumatiky zatížit max. 530kg |
|  | T | index rychlosti - maximální přípustná rychlost [T=190 km/h] |
| Další značení | Rf | [=zesílené] pneumatika je určena pro větší zatížení |
|  | Run Flat | speciální konstrukce pneu, která umožňuje jízdu i s vypuštěnou pneumatikou. Podmínkou použití je systém kontroly tlaku v pneu. |
|  | M+S | [=mud+snow neboli bláto a sníh] pneu je určena pro zimní provoz |
|  | DOT | výrobní kód. Poslední tři čísla udávají datum výroby v tomto tvaru: "234" [=23. týden roku 2004] |

# PNEU - index nosnosti